p1 - GND / p2 - Spare IO#1 / p3 - EXP RAM /CS / p4 - EZ80 /MREQ / p5 - EZ80 /IOREQ / p6 - VCC / p7 - EZ80 A23 / p8 - GND / p9 - EZ80 A22 / p10 - EZ80 A21 / p11 - EZ80 A20 / p12 - EZ80 A19 / p13 - EZ80 A18 / p14 - GND / p15 - EZ80 A17 / p16 - EZ80 A16 / p17 - VCCAUX / p18 - EZ80 A15 / p19 - EZ80 /RD / p20 - EZ80 D7 / p21 - EZ80 D6 / p22 - EZ80 D5 / p23 - VCC / p24 - EZ80 D4 / p25 - GND / p26 - EZ80 A14 / p27 - EZ80 A13 / p28 - EZ80 A12 / p29 - EZ80 A11 / p30 - GND / p31 - EZ80 A10 / p32 - VCC / p33 - EZ80 A9 / p34 - EZ80 A8 / p35 - EZ80 A7 / p36 - EZ80 A6 / p37 - EZ80 A5 / p38 - VCCAUX / p39 - EZ80 /WR / p40 - EZ80 D3 / p41 - GND / p42 - EZ80 D2 / p43 - EZ80 D1 / p44 - EZ80 D0 / p45 - SYSRAM /CS / p46 - EZ80 A4 / p47 - GND / p48 - EZ80 A3 / p49 - VCC / p50 - EZ80 A2 / p51 - EZ80 A1 / p52 - EZ80 A0	p53 - GND / p54 - M1 / p55 - M0 / p56 - M2 / p57 - EZ80 XIN (Clock) / p58 - SD CARD /CS / p59 - GND / p60 - VCC / p61 - SD CARD DATA IN / p62 - SD CARD POWER / p63 - SD CARD CLOCK / p64 - SD CARD DATA OUT / p65 - PIC RB2 / p66 - GND / p67 - EZ80 IRQ [PB0] / p68 - VRAM_B A18 / p69 - VCCAUX / p70 - VCCINT / p71 - VRAM_B A17 / p72 - VRAM_B A16 / p73 - VCC / p74 - VRAM_B A15 / p75 - GND / p76 - MAIN CLOCK IN / p77 - VRAM_B /RD / p78 - VRAM_B D7 / p79 - VRAM_B D6 / p80 - VRAM_B D5 / p81 - FPGA_D_OUT (PIC A5) / p82 - GND / p83 - FPGA_INITB (PIC B1) / p84 - VCC / p85 - VRAM_B D4 / p86 - VRAM_B A14 / p87 - VRAM_B A13 / p88 - VCCINT / p89 - VCCAUX / p90 - VRAM_B 12 / p91 - GND / p92 - FPGA_D_IN (PIC RB0) / p93 - VRAM_B A11 / p94 - VRAM_B A10 / p95 - VRAM_B A0 / p96 - VRAM_B A1 / p97 - VRAM_B A2 / p98 - VCC / p99 - GND / p100 - VRAM_B A3 / p101 - VRAM_B A4 / p102 - VRAM_B /CS / p103 - FPGA DONE / p104 - FPGA CCLK	p105 - GND / p106 - VRAM_B D0 / p107 - VRAM_B D1 / p108 - VRAM_B D2 / p119 - VRAM_B D3 / p110 - VCC / p111 - VRAM_B /WR / p112 - GND / p113 - VRAM_B A5 / p114 - VRAM_B A6 / p115 - VRAM_B A7 / p116 - VRAM_B A8 / p117 - VRAM_B A9 / p118 - GND / p119 - VRAM_A A18 / p120 - VRAM_A A17 / p121 - VCCAUX / p122 - VRAM_A A16 / p123 - VRAM_A A15 / p124 - VRAM_A /RD / p125 - VRAM_A D7 / p126 - VRAM_A D6 / p127 - VCC / p128 - VRAM_A D5 / p129 - GND / p130 - VRAM_A D4 / p131 - VRAM_A A14 / p132 - VRAM_A A13 / p133 - VRAM_A A12 / p134 - GND / p135 - VRAM_A A11 / p136 - VCC / p137 - VRAM_A A10 / p138 - VRAM_A A0 / p139 - VRAM_A A1 / p140 - VRAM_A A2 / p141 - VRAM_A A3 / p142 - VCCAUX / p143 - VRAM_A A4 / p144 - VRAM_A /CS / p145 - GND / p146 - VRAM_A D0 / p147 - VRAM_A D1 / p148 - VRAM_A A9 / p149 - VRAM_A A8 / p150 - VRAM_A A7 / p151 - GND / p152 - VRAM_A A6 / p153 - VCC / p154 - VRAM_A A5 / p155 - VRAM_A /WR / p156 - VRAM_A D3	p157 - GND / p158 - FPGA JTAG TDO / p159 - FPGA JTAG TCK / p160 - FPGA JTAG TMS / p161 - Spare IO#2 / p162 - VRAM_A D2 / p163 - GND / p164 - VCC / p165 - V SYNC / p166 - BLUE 0 / p167 - BLUE 1 / p168 - BLUE 2 / p169 - BLUE 3 / p170 - GND / p171 - GREEN 0 / p172 - GREEN 1 / p173 - VCCAUX / p174 - VCCINT / p175 - GREEN 2 / p176 - GREEN 3 / p177 - VCC / p178 - RED 0 / p179 - GND / p180 - RED 1 / p181 - RED 2 / p182 - RED 3 / p183 - H SYNC / p184 - AUDIO 0 / p185 - AUDIO 1 / p186 - GND / p187 - MOUSE DATA OUT / p188 - VCC / p189 - MOUSE CLOCK OUT / p190 - KEYBOARD DATA OUT / p191 - KEYBOARD CLOCK OUT / p192 - VCCINT / p193 - VCCAUX / p194 - KEYBOARD CLOCK IN / p195 - GND / p196 - KEYBOARD DATA IN / p197 - MOUSE CLOCK IN / p198 - MOUSE DATA IN / p199 - EZ80 /BUSACK / p200 - EZ80 /BUSREQ / p201 - VCC / p202 - GND / p203 - EZ80 /NMI / p204 - RESET IN / p205 - EZ80 WAIT / p206 - GND / p207 - FPGA_PROG_B / p208 - FPGA_JTAG_TDI